Type vindgeneratorer.   Tabellen viser produksjon av energi pr.år. (kwh)

Vindstyrketabell.

# Text boxes

| Vind M/S | 200 w | 300w | 300w aeolus | 500w | 1000w | 2000w | 3000w | 5000w | 10 kw | 20kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 123 | 123 | 26 | 131 | 184 | 377 | 412 | 683 | 1367 | 1586 |
| 3 | 219 | 210 | 44 | 228 | 324 | 648 | 710 | 1183 | 2365 | 2733 |
| 3,5 | 350 | 333 | 61 | 368 | 517 | 1034 | 1130 | 1175 | 3758 | 4345 |
| 4 | 517 | 491 | 96 | 543 | 771 | 1542 | 1682 | 2803 | 5606 | 6491 |
| 4,5 | 736 | 701 | 140 | 780 | 1095 | 2190 | 2391 | 3995 | 7980 | 9242 |
| 5 | 1016 | 955 | 193 | 1096 | 1498 | 3005 | 3285 | 5475 | 10950 | 12676 |
| 5,5 | 1349 | 1279 | 254 | 1419 | 1997 | 3995 | 3285 | 7288 | 14577 | 16872 |
| 6 | 1752 | 1656 | 333 | 1848 | 2593 | 5195 | 5676 | 9461 | 18922 | 21900 |
| 6,5 | 2225 | 2102 | 420 | 2348 | 3303 | 6596 | 7218 | 12027 | 24055 | 27848 |
| 7 | 2786 | 2628 | 526 | 2935 | 4126 | 8243 | 9014 | 15023 | 30047 | 34777 |
| 7,5 |  | 3232 | 639 | 3609 | 5072 | 10135 | 11090 | 18475 | 36958 | 42775 |
| 8 |  | 3924 | 780 | 4380 | 6150 | 12308 | 13455 | 22426 | 44851 | 51912 |
| 8,5 |  |  | 937 | 5256 | 7376 | 14761 | 16136 | 26902 | 53795 | 62266 |
| 9 |  |  | 1113 | 6237 | 8760 | 17520 | 19158 | 31930 | 63860 | 73918 |
| 9,5 |  |  | 1305 |  | 10302 | 20604 | 22531 | 37554 | 75108 | 86925 |
| 10 |  |  | 1524 |  | 12019 | 24029 | 26280 | 43800 | 87600 | 101388 |
| 10,5 |  |  | 1761 |  |  |  | 30423 | 50703 | 101406 | 117366 |
| 11 |  |  | 2024 |  |  |  | 34976 | 58296 | 116596 | 134948 |
| 11,5 |  |  | 2313 |  |  |  |  |  |  | 154202 |
| 12 |  |  | 2628 |  |  |  |  |  |  | 175200 |
| 12,5 |  |  | 2970 |  |  |  |  |  |  | 198029 |
| 13 |  |  | 3338 |  |  |  |  |  |  | 222749 |

| Beaufort | Benevnelse | Knop | M/S | Km/t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Stille | 0-1 | 0,0-0,2 | 0,2 |
| 1 | Flau vind | 1-3 | 0,3-1,5 | 2,6 |
| 2 | Svak vind | 4-6 | 1,6-3,3 | 7-12 |
| 3 | Lett bris | 7-10 | 3,4-5,4 | 13-19 |
| 4 | Laber bris | 11-16 | 5,5-7,9 | 20-30 |
| 5 | Frisk bris | 17-21 | 8,0-10,7 | 31-40 |
| 6 | Liten kuling | 22-27 | 10,8-13,8 | 41-50 |
| 7 | Stiv kuling | 28-33 | 13,9-17,1 | 51-62 |
| 8 | Sterk kuling | 34-40 | 17,2-20,7 | 63-74 |
| 9 | Liten storm | 41-47 | 20,8-24,4 | 75-88 |
| 10 | Full storm | 48-55 | 24,5-28,4 | 89-102 |
| 11 | Sterk storm | 56-63 | 28,5-32,6 | 103-117 |
| 12 | Orkan | 64 | 32,6 | 118 |